Значения

коэффициентов использования и коэффициентов мощности.

| Наименование механизма | Коэффициент использования Ки | Коэффициент мощности |
| --- | --- | --- |
| 1.Двигатели кранов ПВ=25%. | 0,3 | 0,7 |
| 2.Двигатели кранов ПВ=40%. | 0,4 | 0,75 |
| 3.Прокатные механизмы. | 0,15 | 0,65 |
| 4.Вспомогательные механизмы. | 0,3 | 0,6 |
| 5.Компрессоры. | 0,55 | 0,8 |
| 6.Насосы. | 0,45 | 0,85 |
| 7.Рольганги. | 0,3 | 0,6 |
| 8.Вентиляторы. | 0,4 | 0,8 |
| 9.Транспортеры. | 0,4 | 0,6 |
| 10.Ножницы. | 0,2 | 0,5 |
| 11.Печи сопротивления. | 0,35 | 0,7 |
| 12.Сварочные Д-Г. | 0,65 | 0,85 |
| 13.Станки металлорежущие. | 0,15 | 0,65 |
| 14.Осветительная нагрузка. | 0,25 | 1,0 |
| 15.Правильные машины. | 0,35 | 0,6 |
| 16.Толкатели. | 0,15 | 0,65 |
| 17.Манипуляторы. | 0,25 | 0,75 |
| 18.Заслонки печей. | 0,15 | 0,7 |

Преподаватель                              Г.М.Погорелов